# Préface

L’Agence du Bassin promet de diffuser périodiquement une série d’atlas Cheliff-Zahrez afin de mettre, à tout moment, à la disposition de l’usager en général et 
du spécialiste, en particulier, une banque de données sur tout ce qui touche 
à la ressource en eau. Ceci les inspirera à contribuer, avec apport intellectuel ou matériel, à la préservation  de ce patrimoine qui connaît malheureusement, 
une dégradation en quantité et en qualité.

La maîtrise de la gestion de la ressource en eau dans le bassin Cheliff-Zahrez ou autre ne peut être assurée sans la coordination de l’information, l’uniformisation 
du langage et l’enrichissement des connaissances sur l’eau et ceci par tous 
les partenaires à savoir : Le Ministère des Ressources en Eau, l’ANRH, l’ANB, l’AGEP, l’AGID, l’OPIC, les Directions déconcentrées, de l’Hydraulique, de l’Agriculture, 
de la Santé, de l’industrie et de Mines et de l’Environnement ; Qu’ils retrouvent ici nos vifs remerciements pour leur précieuse aide.

Nous avons consacré ce premier numéro à la région de Chlef, lieu du siège 
de l’Agence, pour couvrir par la suite toutes autres sous régions du bassin. On y retrouve toutes les informations disponibles liées aux ressources souterraines et superficielles, à l’AEP, l’Assainissement, l’Irrigation et à la pollution.

L’Agence a l’honneur et la fierté, en cette occasion aussi, d’informer ses lecteurs 
de la mise en œuvre d’un logiciel réseau, propre à elle baptisé WADEX (Water Data Extension) ; Il permet le stockage, l’archivage et la gestion en continu de toutes 
les données liées à l’eau dans ce bassin.

M.DERAMCHI

Directeur Général

de l’ABH-CZ

# Préambule

« Selef est un grand fleuve qui sourd aux montagnes de Guanseris et, descendant par les plaines désertes (qui sont là où le royaume de Telenisis confine avec celui de Tenez) passe outre, continuant son cours jusqu'à ce qu'il vient à entrer dans la mer Méditerranée, séparant Mezzagran d'avec Mostaganim; A la bouche d'icelui, quand il se jette dans la mer, se prend bons poissons et de diverses espèces  ».

L’Oued cheliff qui s’étend sur une distance de 800Km traverse le bassin versant le plus important du pays avec une superficie de 43 750Km2. Il est le seul cours d’eau algérien, qui prend sa source dans l’Atlas saharien, prés d’aflou dans 
les monts du djebel Amour.Deux barrages sont installés le long de cet Oued, Bouguezoul qui décrète les crues en provenance du haut bassin de l’Oued Cheliff 
et Ghrib dont le comblement de la retenue et ralenti par la décantation des eaux 
du premier barrage.

Plusieurs autres ouvrages de déviation des eaux pour l’irrigation sont construits tout au long de son périple (Djendel, Oum Drou, Boukader, Sidi-bel attar).

L’Oued Cheliff est alimenté par plusieurs affluants et nappes souterraines. 
En période d’étiage, il n’est alimenté que par les lachures du barrage Ghrib situé 
à l’amont ou par les affluents (exemple : Oued Mina).

Le régime d’écoulement mensuel et annuel de l’Oued Cheliff est extrêmement irrégulier, en général l’apport de l’Oued est important de septembre à mai et particulièrement déficitaire, sinon sec en période d’été.

L’Oued Cheliff traverse successivement neuf (09) Wilayats : Laghouat, Djelfa,(oued Touil), Tiaret, Tissemsilt côté ouest,(Nahr Ouassel, oued Mina-haut) Medea, Ain-Defla,(oued Cheliff), Chlef (oued Fodda - oued Sly), Relizane (oued Rhiou, oued Mina-bas), Mostaganem (déversement).

# Présentation de l'Agence

Le Bassin Hydrographique Cheliff-Zahrez couvre une superficie d'environ 56 227 km2 (soit plus de 22% 
de la superficie de l'Algérie du Nord).

Une région hydrographique limitée naturellement au nord par la mer Méditerranée, à l'Ouest par la région 
Oranie – Chott Chergui, à l'Est par la région Algéroise – Hoddna – Sommam et au sud par le Sahara.

Cette région hydrographique est découpée en trois grands sous bassins versants, le bassin du Cheliff est le plus grand du point de vue superficie en Algérie, il représente plus de 77 % de la superficie totale du bassin Cheliff-Zahrez. 
Ce même bassin, limité au Nord par les monts du Dahra et au sud par l'Atlas saharien, comprend au Nord, la vallée 
du Cheliff, au sud les haut plateaux de Saida à Tiaret, les plaines de Nahr Oussel et Ain Oussera et au centre le massif 
de l'Ouaresenis.

Le site principal de drainage du bassin comprend, vers le Sud Ouest, l'Oued de Nahr Oussel et ses affluents, vers 
le sud, l'oued de Nahr Touil et ses affluents, ces deux oueds se réunissent pour former l'oued Cheliff qui traverse la vallée du Cheliff, celui-ci déverse dans la Méditerranée à Mostaganem.

Le bassin de côtier Dahra ne forme pas un bassin unique mais se compose de plusieurs bassins individuels, 
dont les plus importants, du point de vue pluviométrique, sont Oued Damous, Oued Karmis et Oued Allalah.

Le bassin Zahrez est une cuvette dans les hauts plateaux et se compose de deux Chott : Chott-Chergui et 
Chott-Gherbi. L’apport annuel est faible et varie entre 250 et 400 mm/an.

Carte Erreur ! Argument de commutateur inconnu.  :  Bassin Côtier Dahra ,Cheliff, Zahrez

# Choix de découpage par sous région

## Découpage Administratif

La région englobe trois Wilayats entières (CHLEF, TISSEMSILT et RELIZANE) et neuf Wilayats en partie (MEDEA, TIARET, AIN DEFLA, MOSTAGANEM, MASCARA, TIPAZA, DJELFA, LAGHOUAT et M’SILA). Ces douze Wilayats forment 
le bassin hydrographique Cheliff-Zahrez qui contient 254 communes, soit 393 agglomérations.

## Découpage par sous région

Vu l'étendue de la région Cheliff Zahrez, il est apparu nécessaire de définir, des sous régions pour mieux cerner l'adéquation ressources - besoins, Ce découpage est basé sur:

- Les bassins hydrographiques,

- Les infrastructures existantes ou projetées,

- Les limites administratives.

Ce pendant, le bassin du Cheliff dont l’étendue est assez importante maintiendra sont découpage classique (Haut, Moyen et Bas Cheliff).

Tableau 1 : Les Sous-régions du Bassin Cheliff-Zahrez

| Sous région | Bassin hydrographique | WilayaTs |
| --- | --- | --- |
| Sous région 1 | Haut Cheliff | Ain Defla, Média, Tissemsilt et Tipaza |
| Sous région 2 | Moyen Cheliff | Chlef |
| Sous région 3 | Mina, Bas Cheliff | Relizane, Tiaret, Mostaganem et Mascara |
| Sous région 4 | Haut plateaux | Djelfa, Laghouat et M'sila |

Ce numéro ATLAS CHELIFF ne traitera que la sous région 02 soit la wilaya de Chlef qui, à elle seule Plus de 25 % des agglomérations (soit 21.8 % de la population), et se caractérise par Une autosuffisance en ressources en eaux.

Carte Erreur ! Argument de commutateur inconnu. : Découpage par sous région

# Présentation de la sous région 02

## Situation et population

Cette région dont la superficie est prés de 4154.30 Km2, se situe dans le centre ouest du nord Algérien ; elle est limitée au nord par la mer Méditerranée, à l’est par les Wilayats de Tipaza et Ain defla, à l’ouest par Mostaganem et Relizane, et au sud par Tissemsilt. Elle est composée de 35 communes , soit 132 agglomérations présentées dans le tableau suivant :

Tableau 2 : Répartition des agglomérations et estimation de la population à l’horizon 2020

| Zone Hydrographique | Commune | Code com | Agglomération | Estimation de la population à l’horizon 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1998 (recensée) | 2000 | 2010 | 2020 |
| 0122 | CHLEF | 0201 | CHLEF | 125878 | 131735 | 165370 | 207594 |
|  |  |  | CHEGGA EST | 3419 | 3578 | 4492 | 5638 |
|  |  |  | MOUAFKIA | 3683 | 3854 | 4838 | 6074 |
|  |  |  | BEN HATTAB | 1386 | 1450 | 1821 | 2286 |
|  |  |  | CHERAIET | 2312 | 2419 | 3037 | 3813 |
|  |  |  | EL AOUBED | 837 | 876 | 1100 | 1380 |
| 0202 | TENES | 0202 | TENES | 28333 | 29651 | 37222 | 46726 |
|  |  |  | REGGOUN | 2398 | 2509 | 3150 | 3955 |
|  |  |  | Z'MALA DE-MAINI | 520 | 544 | 683 | 858 |
| 0202 | BENAIRIA | 0203 | BENAIRIA | 5466 | 5720 | 7181 | 9014 |
| 0121 | EL KARIMIA | 0204 | EL KARIMIA | 14492 | 15166 | 19039 | 23900 |
|  |  |  | AICHOUN | 2159 | 2259 | 2836 | 3561 |
|  |  |  | CHKALIL | 851 | 891 | 1118 | 1403 |
|  |  |  | BSAKRA | 615 | 644 | 808 | 1014 |
| 0122 | TADJENA | 0205 | TADJENA | 8324 | 8711 | 10935 | 13728 |
|  |  |  | S.ZIANE | 2262 | 2367 | 2972 | 3730 |
|  |  |  | MEDDAH | 1355 | 1418 | 1780 | 2235 |
| 0201 | TAOUGRITE | 0206 | TAOUGRITE | 10144 | 10616 | 13326 | 16729 |
|  |  |  | S. AISSA | 3107 | 3252 | 4082 | 5124 |
|  |  |  | GRAICH | 1618 | 1693 | 2126 | 2668 |
|  |  |  | MEKHALFIA | 1319 | 1380 | 1733 | 2175 |
| 0202 | BENI HAOUA | 0207 | BENI HAOUA | 3283 | 3436 | 4313 | 5414 |
| 0124 | SOBHA | 0208 | SOBHA | 5199 | 5441 | 6830 | 8574 |
|  |  |  | ABDELAZIZ | 2782 | 2911 | 3655 | 4588 |
|  |  |  | O.DJILLALI | 1667 | 1744 | 2190 | 2749 |
| 0121 | HARCHOUNE | 0209 | HARCHOUNE | 2896 | 3031 | 3805 | 4776 |
|  |  |  | KOUACHEHIA | 1910 | 1999 | 2509 | 3150 |
|  |  |  | THNIA | 1015 | 1062 | 1333 | 1674 |
|  |  |  | MEZAOUAT | 1316 | 1377 | 1729 | 2170 |
| 0122 | O. FARES | 0210 | O. FARES | 10029 | 10496 | 13175 | 16539 |
|  |  |  | CAPER | 1589 | 1663 | 2087 | 2621 |
|  |  |  | HAOUCH EL GHABA | 1680 | 1758 | 2207 | 2771 |
|  |  |  | SAIDIA | 1047 | 1096 | 1375 | 1727 |
|  |  |  | CINQ PALMIERS | 1489 | 1558 | 1956 | 2456 |
|  |  |  | KETAIBIA | 1601 | 1675 | 2103 | 2640 |
|  |  |  | OULED BOUZIANE | 1149 | 1202 | 1509 | 1895 |
|  | S.AKKACHA | 0211 | S.AKKACHA | 10965 | 11475 | 14405 | 18083 |
|  |  |  | K.B.HALLOU | 2362 | 2472 | 3103 | 3895 |
|  |  |  | ZMALA BOUHALLOU | 1610 | 1685 | 2115 | 2655 |
|  |  |  | BOUKHANDEK | 922 | 965 | 1211 | 1521 |
| 0124 | BOUKADIR | 0212 | BOUKADIR | 17477 | 18290 | 22960 | 28822 |

Suite du tableau 2 : Répartition des agglomérations et estimation de la population à l’horizon 2020

| Zone Hydrographique | Commune | Code com | Agglomération | Estimation de la population à l’horizon 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1998 (recensée) | 2000 | 2010 | 2020 |
| 0124 | BOUKADIR | 0212 | BOUKAABEN | 1987 | 2079 | 2610 | 3277 |
|  |  |  | BOUACHRIA | 3551 | 3716 | 4665 | 5856 |
|  |  |  | OULED ABDELLAH | 1264 | 1322 | 1660 | 2085 |
|  |  |  | OULED ALLAL | 1019 | 1066 | 1339 | 1681 |
| 0120 | B. RACHED | 0213 | B. RACHED | 12425 | 1300 | 16323 | 20491 |
|  |  |  | EL OUKAYAT | 1341 | 1403 | 1762 | 2212 |
|  |  |  | BOUHENIENE | 1133 | 1185 | 1488 | 1869 |
|  |  |  | EL ONSOR | 789 | 826 | 1037 | 1301 |
| 0201 | TALASSA | 0214 | TALASSA | 2112 | 2210 | 2775 | 3483 |
|  |  |  | GHEBEL | 4164 | 4358 | 5470 | 6867 |
|  |  |  | HEY ZITTOUNE | 3101 | 3245 | 4074 | 5114 |
| 0122 | HARENFA | 0215 | HARENFA | 1465 | 1533 | 1925 | 2416 |
|  |  |  | EL KHNENSSA | 771 | 807 | 1013 | 1272 |
|  |  |  | AIN SERRAK | 1437 | 1504 | 1888 | 2370 |
| 0202 | O. goussine | 0216 | O.GOUSSINE | 1510 | 1580 | 1984 | 2490 |
| 0201 | DAHRA | 0217 | DAHRA | 2079 | 2176 | 2731 | 3429 |
|  |  |  | S. MOUSSA | 1506 | 1576 | 1978 | 2484 |
|  |  |  | BORDJ-BAAL | 1581 | 1655 | 2077 | 2607 |
| 0122 | OULED ABBES | 0218 | O. ABBES | 4440 | 4647 | 5833 | 7322 |
|  |  |  | O. BOUALI | 1422 | 1488 | 1868 | 2345 |
| 0122 | SENDJAS | 0219 | SENDJAS | 6690 | 7001 | 8789 | 11033 |
|  |  |  | CHERAIRIA | 1311 | 1372 | 1722 | 2162 |
|  |  |  | B.OUADRENE | 2006 | 2099 | 2635 | 3308 |
|  |  |  | KHELAILIA | 1109 | 1161 | 1457 | 1829 |
|  |  |  | KHERAFA | 108 | 113 | 142 | 178 |
|  |  |  | SOUAMET | 609 | 637 | 800 | 1004 |
|  |  |  | O.HENNI | 701 | 734 | 921 | 1156 |
|  |  |  | SI YOUCEF | 752 | 787 | 988 | 1240 |
| 0202 | ZEBOUDJA | 0220 | ZEBOUDJA | 4878 | 5105 | 6408 | 8045 |
|  |  |  | ZEBOUDJA-PLATEA | 2560 | 2679 | 3363 | 4222 |
|  |  |  | O. HAMLIL | 1456 | 1524 | 1913 | 2401 |
| 0123 | OUED SLY | 0221 | OUED SLY | 11837 | 12388 | 15551 | 19521 |
|  |  |  | BOULEFRED | 7563 | 7915 | 9936 | 12473 |
|  |  |  | CITE SONELGAZ | 8509 | 8905 | 11179 | 14033 |
|  |  |  | ZEMALA CAPER | 738 | 772 | 969 | 1217 |
|  |  |  | MEKNESSA | 1770 | 1852 | 2325 | 2919 |
| 0202 | A.E.HASSAN | 0222 | A.E.HASSAN | 10823 | 11327 | 14218 | 17849 |
|  |  |  | KHELLOUL | 6152 | 6438 | 8082 | 10146 |
|  |  |  | EL KALAA | 1396 | 1461 | 1834 | 2302 |
| 0201 | EL MARSA | 0223 | EL MARSA | 3663 | 3833 | 4812 | 6041 |
|  |  |  | EL GUELTA | 3394 | 3552 | 4459 | 5597 |
|  |  |  | AIN HAMADI | 1540 | 1612 | 2023 | 2540 |
|  |  |  | EL MESSAADIA | 625 | 654 | 821 | 1031 |
| 0122 | CHETTIA | 0224 | CHETTIA | 65372 | 68414 | 85881 | 107809 |
|  |  |  | EL HABBAIR | 3660 | 3830 | 4808 | 6036 |
|  |  |  | EL HADDAR | 2636 | 2759 | 3463 | 4347 |
|  |  |  | LA CAPER | 1587 | 1661 | 2085 | 2617 |
|  |  |  | ERRAMLIA | 1678 | 1756 | 2204 | 2767 |
| 0202 | SIDI ABDERAHMAN | 0225 | SIDI ABDERAHMAN | 2463 | 2578 | 3236 | 4062 |
|  |  |  | DERAMLIA | 8360 | 8749 | 10983 | 13787 |
| 0201 | MOUSSADAK | 0226 | MOUSSADEK | 3013 | 3153 | 3958 | 4969 |
| 0123 | EL HADJADJ | 0227 | EL HADJADJ | 1420 | 1486 | 1865 | 2342 |
| 0122 | L .MEDJADJA | 0228 | L.MEDJADJA | 2834 | 2966 | 3723 | 4674 |
|  |  |  | YARMOUL | 2498 | 2614 | 3282 | 4120 |
|  |  |  | MEDINA | 1090 | 1141 | 1432 | 1798 |
| 0121 | OUED FODDA | 0229 | OUED FODDA | 17383 | 18192 | 22837 | 28667 |
|  |  |  | ZEBABDJA | 5402 | 5653 | 7097 | 8909 |

Suite du tableau 2 : Répartition des agglomérations et estimation de la population à l’horizon 2020

| Zone Hydrographique | Commune | Code Com | Agglomération | Estimation de la population à l’horizon 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1998 (recensée) | 2000 | 2010 | 2020 |
| 0121 | OUED FODDA | 0229 | BIR SAFSAF | 3188 | 3336 | 4188 | 5258 |
|  |  |  | DEHAMNIA | 2011 | 2105 | 2642 | 3316 |
|  |  |  | KOUANE | 1274 | 1333 | 1674 | 2101 |
|  |  |  | ESKASSIK | 1068 | 1118 | 1403 | 1761 |
|  |  |  | EZZEMMOUL | 960 | 1005 | 1261 | 1583 |
| 0123 | OULED BEN AEK | 0230 | O.B.AEK | 8298 | 8684 | 10901 | 13685 |
|  |  |  | ZIADNIA | 1832 | 1917 | 2407 | 3021 |
|  |  |  | CHOABAT EL ABTAL | 888 | 929 | 1167 | 1464 |
| 0202 | BOUZGHAIA | 0231 | BOUZGHAIA | 5398 | 5649 | 7091 | 8902 |
|  |  |  | HEUMIS | 3465 | 3626 | 4552 | 5714 |
|  |  |  | MESSADIA | 2213 | 2316 | 2907 | 3650 |
|  |  |  | KECHACHDA | 955 | 999 | 1255 | 1575 |
| 0122 | AIN MERANE | 0232 | AIN MERANE | 11640 | 12182 | 15292 | 19196 |
|  |  |  | A.SERDOUN | 2042 | 2137 | 2683 | 3368 |
|  |  |  | O.BERRADJAH | 2064 | 2160 | 2711 | 3404 |
|  |  |  | O.AIN NESS | 1790 | 1873 | 2352 | 2952 |
|  |  |  | ERROUAA | 1593 | 1667 | 2093 | 2627 |
|  |  |  | EL MAKAM | 1311 | 1372 | 1722 | 2162 |
|  |  |  | OULED MAAMER | 1203 | 1259 | 1580 | 1984 |
|  |  |  | SEHAILIA | 958 | 1003 | 1259 | 1580 |
| 0122 | OUM DROU | 0233 | OUM DROU | 6920 | 7242 | 9091 | 11412 |
|  |  |  | BESSAKRA | 1078 | 1128 | 1416 | 1778 |
|  |  |  | GUELAFTIA | 2208 | 2311 | 2901 | 3641 |
|  |  |  | CHEKALLIL | 1052 | 1101 | 1382 | 1735 |
|  |  |  | MENASRIA | 1452 | 1519 | 1908 | 2395 |
|  |  |  | EL HAMMAM | 1900 | 1988 | 2496 | 3133 |
|  |  |  | EL HMAISSIA | 855 | 895 | 1123 | 1410 |
|  |  |  | EL MAAIZIA | 691 | 723 | 908 | 1140 |
| 0121 | BENI BOUATEB | 0234 | BENI BOUETEB | 1169 | 1224 | 1537 | 1932 |
| 0202 | BRIERA | 0235 | BRIERA | 1589 | 1663 | 2090 | 2626 |
| Total | 614282 | 631474 | 807403 | 1010536 |

Carte Erreur ! Argument de commutateur inconnu. : Evolution de la population « Horizon 2010 »

## Ressources en eau

### Ressources souterraines

#### Vallée du Cheliff (CHLEF- BOUKADIR)

Le tronçon de cette vallée est constitué  par trois nappes aquifères :

- Les alluvions quaternaire au centre ;

- Les grès pliocène au nord ;

- Les calcaires au sud.

La nappe aquifère des dépôts quaternaire (alluvions)

Elle s'étend entre les lignes de crêtes des monts rouges et les plateaux de Chlef ; elle se présente sous forme d'une bande élargie sur la ligne Ouled FARES - CHLEF qui se resserre au seuil de BOUKADIR. Elle se montre peu épaisse à l'est de Chlef, mais large à l’ouest notamment en rive droite de l’oued Cheliff. (Fig. 1)

La porosité d'interstice des passés sableuses et graveleuses (généralement grossiers), confère à ces terrains une assez bonne perméabilité. Elle est exploitée par plus de 168 forages.

La nappe des Grès

Aux bordures sud du monts de DAHRA, les formations gréseuses sont importantes et sont exploitées par une cinquantaine de forages (52). (Fig. 2)

#### La Nappe Calcaire

Système aquifère karstique à surface libre, à structure  tabulaire ou plissée et/ou fracturée, plus ou moins compartimenté. Sa capacité de régulation varie suivant la hauteur noyée. Les terrains constitués par les calcaires et les calcaires gréseux montrent une structure monoclinale selon une bande large au sud de la plaine. Cette unité qui se déverse dans la direction  est-ouest avec un changement brusque d'alluvions grossières participe à l'alimentation des nappes alluviales. (Fig. 3)

Fig. 1 :

##### Forages

- Codification

Tableau 3 : Liste des forages destinés à l’alimentation en eau potable

| Code | Nom | X (m) | Y (m) | Z (m NGA) | Volume mobilisé (Hm3/an) | Agglomération Desservie | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F01200229B0003 | BIR SAF SAF AEP F2 | 400350 | 323450 | 151 | 0.09 | Bir Saf Saf | EXPLOITE |
| F01210204B0002 | EL KARIMIA AEP F-3 | 401700 | 307250 | 300 | 0.25 | Chef Lieu+Ayachine | EXPLOITE |
| F01210204B0003 | EL KARIMIA AEP F-1 | 395750 | 314950 | 217 | 0.25 | Chef Lieu +Chekalil | EXPLOITE |
| F01210209B0001 | HARCHOUNE A.E.P F-3 | 392350 | 317600 | 200 | 0.44 | Cef Lieu+O/Si Tahar | EXPLOITE |
| F01210229B0006 | OUED FODDA AEP F-1 | 395800 | 322000 | 160 | 0.82 | Oued Fodda | EXPLOITE |
| F01210229B0007 | KOUANE | 395950 | 323000 | 157 | 0.31 | Chef Lieu+ Kouane | EXPLOITE |
| F01210229B0009 | CITE CAPPER AEP | 398200 | 321950 | 159 | 0.12 | Kouane | EXPLOITE |
| F01210229B0010 | ZMOUL AEP | 396850 | 324300 | 152 | 0.94 | O/B/ Arbia +Skasik | EXPLOITE |
| F01210229B0013 | KOUANE AEP | 394800 | 321650 | 163 | 0.18 | Kouane | EXPLOITE |
| F01210229B0017 | ZEBABDJA AEP | 392200 | 320650 | 177 | 0.12 | Zebabdja | EXPLOITE |
| F01220201B0001 | MOUAFKIA AEP CHLEF | 375770 | 322800 | 113 | 0.37 | Clef Centre | EXPLOITE |
| F01220201B0009 | ARD EL BEIDHA N°2 | 372950 | 319000 | 96 | 0.63 | Chlef Centre | EXPLOITE |
| F01220201B0011 | ARD EL BEIDHA N° 1 | 374270 | 319700 | 97 | 0.63 | Chlef Centre | EXPLOITE |
| F01220201B0012 | SITE CHORFA AEP | 372850 | 316250 | 111 | 0.03 | Hay Chorfa | EXPLOITE |
| F01220201B0018 | CHLEF O.N.T.E | 375800 | 319650 | 95 | 0.18 | Clef Centre | EXPLOITE |
| F01220201B0021 | CHORFA N°4 | 372350 | 315750 | 110 | 0.25 | Hay Chorfa | EXPLOITE |
| F01220201B0022 | CHLEF MCO BIS AEP | 374300 | 322920 | 110 | 0.72 | Chlef Centre | EXPLOITE |
| F01220201B0023 | BASE ANP AEP | 377050 | 324150 | 137 | 0.31 | Chlef Centre | EXPLOITE |
| F01220213B0001 | BENI RACHED F-3 | 393000 | 327000 | 140 | 0.38 | Chef lieu | EXPLOITE |
| F01220213B0002 | BENI RACHED F-2 | 393000 | 327500 | 140 | 0.38 | Chef Lieu | EXPLOITE |
| F01220201B0024 | CHLEF MOUAFKIA F-4 | 373500 | 322600 | 104 | 0.91 | Hay Chorfa | EXPLOITE |
| F01220201B0025 | CHORFA AEP F-2 | 373100 | 318350 | 95 | 0.60 | Hay Chorfa | EXPLOITE |
| F01220201B0026 | CHORFA ZONE SO CULT | 375000 | 317700 | 120 | 0.18 | Hay Chorfa | EXPLOITE |
| F01220201B0027 | CHLEF FIRME AEP F-1 | 376000 | 320750 | 102 | 0.47 | Hay El Houria | EXPLOITE |
| F01220201B0028 | CHORFA AEP F-1 | 373750 | 318550 | 96 | 0.22 | Hay Chorfa | EXPLOITE |
| F01220201B0032 | CITE CHORFA MOTEL F-2 | 372850 | 316250 | 111 | 0.03 | Hay Chorfa | EXPLOITE |
| F01220201B0034 | OULED MOHAMED CITE F-3 | 380600 | 320700 | 130 | 0.53 | Ouled Mohamed | EXPLOITE |
| F01220201B0037 | MOUFKIA AEP CHLEF | 375770 | 322800 | 113 | 0.15 | Chlef Centre | EXPLOITE |
| F01220201B0044 | ARD EL BEIDHA F-3 | 371550 | 318250 | 90 | 0.78 | Chlef Centre | EXPLOITE |
| F01220208B0005 | SOBHA OULED DJILLALI AEP | 360500 | 316850 | 82 | 0.63 | Hay Abed Azi | EXPLOITE |
| F01220208B0011 | FRACTION NORD DE SOBHA AEP | 356000 | 314150 | 105 | 0.19 | Aouana | arret |
| F01220210B0001 | HARENFA OULED REKIA | 362300 | 319550 | 95 | 0.63 |  | Arrêt |
| F01220210B0004 | CHETTIA AEP | 369100 | 323100 | 108 | 1.13 | Chettia | EXPLOITE |
| F01220210B0005 | CHETTIA REMPLACEMENT AEP | 367450 | 322450 | 98 | 0.63 | Chettia | arrêt |
| F01220210B0006 | CHATTIA SITE AEP | 368950 | 322100 | 102 | 0.79 | Chettia | arrEt |
| F01220210B0007 | CINQ PALMIERS AEP | 368620 | 332350 | 180 | 0.15 | Cinq Palmiers | Arrêt |
| F01220210B0008 | OULED BOUCHAKOR AEP | 366450 | 324650 | 135 | 0.31 | O/Bouchakor | Arrêt |
| F01220210B0010 | MCO 5 | 363700 | 318800 | 87 | 0.15 | Caper Amour | EXPLOITE |
| F01220210B0011 | OULED FARES AEP | 369400 | 324300 | 127 | 0.31 | Ouled Fares | Arrêt |
| F01220210B0012 | OULED FARES F2 AEP | 368900 | 325400 | 120 | 0.22 | Ouled Fares | EXPLOITE |
| F01220210B0013 | ENOF AEI | 368600 | 327500 | 128 | 0.25 | E.N.O.F | EXPLOITE |
| F01220210B0014 | OULED HADJ KADOUR ET AIN BOUZID AEP | 376350 | 330000 | 360 | 0.18 | Ouled Hadj Kadour | EXPLOITE |
| F01220210B0015 | HOUAD NOUALA F2 | 379100 | 332650 | 420 | 0.25 | Medjadja | Arrêt |
| F01220210B0016 | ZEBOUDJA -BENNAIRIA AEP | 377100 | 332570 | 370 | 0.47 | Zeboudja | EXPLOITE |
| F01220210B0019 | BOUZGHAIA AEP REMPLACEMENT | 369150 | 332850 | 160 | 0.18 | Bouzghaia | EXPLOITE |
| F01220210B0023 | OULED JILLALI AEP | 361650 | 319500 | 90 | 0.19 | Ouled Djillali | EXPLOITE |
| F01220213B0001 | BENI RACHED AEP F-3 | 393150 | 327500 | 140 | 0.38 | Beni Rached | EXPLOITE |
| F01220213B0002 | BENI RACHED AEP F-2 | 393000 | 327000 | 140 | 0.38 | Beni Rached | EXPLOITE |

Suite Tableau 3: Liste des forages destinés à l’alimentation en eau potable

| Code | Nom | X (m) | Y (m) | Z (m NGA) | Volume mobilisé (Hm3/an) | Agglomération Desservie | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F01220213B0003 | BRIHIENNE AEP | 394100 | 327200 | 135 | 0.25 | Brihienne | EXPLOITE |
| F01220215B0001 | A E P TADJNA | 351870 | 328100 | 160 | 0.13 | Tadjena | EXPLOITE |
| F01220215B0002 | TADJNA F3 | 353350 | 329700 | 180 | 0.30 | Tadjna | EXPLOITE |
| F01220215B0004 | SAADAOUIA C HRANFA | 348850 | 329500 | 210 | 0.25 | Sadaouia | EXPLOITE |
| F01220215B0005 | HARENFA VILLAGE AGRICOLE | 351650 | 327920 | 160 | 0.31 | Hranfa Centre | EXPLOITE |
| F01220218B0001 | M.C.O 1 | 389900 | 325150 | 130 | 0.31 | Ouled Abbas +O/B/Arbia | EXPLOITE |
| F01220218B0003 | OULED ABBES AEP F-2 | 390550 | 325300 | 126 | 0.31 | Ouled Abbas +O/B/Arbia | EXPLOITE |
| F01220218B0006 | OULED BOU | 388950 | 325250 | 121 | 0.63 | Ouled Bouali | EXPLOITE |
| F01220219B0002 | SENDJAS F-3 | 379900 | 307750 | 385 | 0.31 |  | arrêt |
| F01220219B0003 | SENDJAS F-2 | 380950 | 308750 | 380 | 0.15 | Sendjas+ O/Si Ahmed | EXPLOITE |
| F01220221B0005 | CAPER AEP | 368300 | 314000 | 98 | 0.19 | Caper | EXPLOITE |
| F01220221B0006 | OUED SLY AEP | 365200 | 312300 | 92 | 0.40 | Oued Sly | EXPLOITE |
| F01220221B0007 | ITTIHAD AEP | 368100 | 312750 | 103 | 0.31 | El Itihad | EXPLOITE |
| F01220221B0008 | SIDI LAROUSSI AEP | 370700 | 314700 | 117 | 0.13 | Slim | EXPLOITE |
| F01220221B0009 | DEHARIDJ F-2 AEP | 368750 | 314150 | 10 | 0.25 | Deharidj | EXPLOITE |
| F01220221B0011 | OUED SLY AEP | 365750 | 313150 | 92 | 0.13 | Oued Sly | EXPLOITE |
| F01220221B0015 | VILLAGE AGRICOLE AEP OUED SLY | 364500 | 313700 | 86 | 0.47 | V.S.A O/Sly | EXPLOITE |
| F01220224B0003 | MOUFKIA F-3 | 372850 | 322400 | 95 | 0.91 | Chlef | EXPLOITE |
| F01220224B0004 | ARD EL BAEIDA F 4 | 370100 | 318300 | 89 | 0.88 | Chlef Centre | EXPLOITE |
| F01220224B0005 | VSA CHETTIA REMPLACEMENT | 370050 | 321150 | 110 | 0.15 | Chettia | EXPLOITE |
| F01220224B0006 | CHLEF HBAIER AEP | 372850 | 322400 | 95 | 0.91 | Chlef Centre | EXPLOITE |
| F01220224B0014 | CHETTIA CENTRE AEP | 370300 | 320650 | 105 | 0.15 | Chettia | EXPLOITE |
| F01220224B0015 | CHETTIA CITE AEP F4 | 371150 | 321350 | 95 | 0.18 | Chetia | arrêt |
| F01220228B0005 | AEP OUM DROU N°2 | 382800 | 325375 | 136 | 0.12 | Oum Drou+H/Azoune | EXPLOITE |
| F01220228B0007 | KHERARA VILLAGE AGRICOLE AEP | 382420 | 327750 | 175 | 0.18 | V.A.Medjadja | EXPLOITE |
| F01220228B0008 | MEDJADJA N°2 | 381050 | 326500 | 169 | 0.23 | Touaibia | EXPLOITE |
| F01220228B0010 | TOUAFRIA AEP | 384620 | 332270 | 280 | 0.31 |  | Arrêt |
| F01220228B0011 | MEDINA AEP | 378500 | 332000 | 395 | 0.31 | Bocca Medina | EXPLOITE |
| F01220228B0013 | YARMOUL F2 AEP | 384170 | 327900 | 170 | 0.31 | Yarmoul | EXPLOITE |
| F01220232B0005 | SHAILIA AEP ET EXPLO | 341350 | 319400 | 560 | 0.13 | Sehailia | EXPLOITE |
| F01220232B0006 | SIDI SALEH AEP | 342350 | 320200 | 550 | 0.13 | Ain Merane | EXPLOITE |
| F01220232B0007 | AIN MERANE AEP ET EXPLO | 341100 | 318700 | 540 | 0.13 | Sehailia | EXPLOITE |
| F01220232B0008 | AIN MERANE AEP (ZEBOUDJ) | 344850 | 319300 | 490 | 0.16 | Ain Merane | EXPLOITE |
| F01220232B0009 | GUEFAF AEP ET EXPLO N°2 | 345550 | 319550 | 506 | 0.09 | Ain Meran | EXPLOITE |
| F01220233B0003 | AEP Djoualile | 385150 | 326600 | 168 | 0.09 | Djoualil | EXPLOITE |
| F01220233B0005 | AEP EL BSAKRA | 384820 | 323960 | 113 | 0.18 | Besakra | EXPLOITE |
| F01220233B0006 | GUELAFTIA N°1 | 383500 | 324650 | 136 | 0.18 | O/Meghazi | EXPLOITE |
| F01220233B0007 | HAMAISSIA & MENASRIA | 384650 | 324570 | 115 | 0.25 | Hemaissia | EXPLOITE |
| F01220233B0008 | OULED MOHAMED F-5 | 381100 | 322050 | 111 | 0.15 | Ouled Mohamed | EXPLOITE |
| F01220233B0011 | OULED MOHAMED F-4 | 380650 | 322060 | 111 | 0.37 | Ouled Mohamed | EXPLOITE |
| F01230219B0002 | BOUZRIA SOUAMET AEP | 375850 | 307500 | 300 | 0.31 | Souamet Et Bouzriat | EXPLOITE |
| F01230221B0002 | SITE SONELGAZ AEP | 364750 | 311250 | 107 | 0.47 | Cit Sonelgaz | EXPLOITE |
| F01230221B0003 | SIDI TOUIL AEP | 364300 | 310500 | 110 | 0.31 | Sidi Touil | EXPLOITE |
| F01230221B0005 | BOUACHERIA REMPL. AEP | 362450 | 309850 | 95 | 0.47 | Bouacheria+O/Taher | EXPLOITE |
| F01230227B0001 | EL HADJADJ AEP | 378500 | 301750 | 410 | 0.09 | El Hadjadj | EXPLOITE |
| F01240208B0003 | OULED ZIAD AEP | 346550 | 306800 | 63 | 0.63 | Sobha | Arret |
| F01240208B0004 | EZ-ZIATINE AEP | 349600 | 309950 | 68 |  |  | arret |
| F01240208B0006 | FRACTION NORD SOBHA F-2 AEP | 354150 | 314070 | 100 | 0.63 | El Aouana | EXPLOITE |
| F01240212B0004 | EL ITHMANIA AEP C BOUCADER | 360600 | 306750 | - | 0.19 | El Othamnia | arrêt |
| F01240212B0005 | OULED ABDALLAH | 355950 | 306400 | 97 | 0.47 | O/Abdellah+Merainia | EXPLOITE |
| F01240212B0006 | KHLIEF MOUAMNIA AEP | 353250 | 304650 | 99 | 0.47 | Momnia+Khlief | EXPLOITE |
| F01240212B0007 | DOMAINE BAROUDI F-5 | 358800 | 309620 | 80 | 0.35 | D. Baroudi | EXPLOITE |
| F01240212B0008 | EL ITHMANIA F-2 | 360100 | 308100 | 100 | 0.79 | Athamnia+Zone Sud | EXPLOITE |
| F01240212B0009 | DOUAIDIA BOUKADER | 359200 | 308700 | 82 | 0.47 | Boukadir +Boukaben | EXPLOITE |
| F01240212B0010 | VILLE BOUKADER AEP | 360100 | 308600 | 94 | 0.95 | Boukadir | EXPLOITE |
| F02010206B0001 | OULED MOHANI AEP | 344650 | 336700 | 500 | 0.06 | O/Mehenni | EXPLOITE |
| F02010206B0002 | CHABNIA AEP | 342850 | 328300 | 470 | 0.31 | Chaabnia | EXPLOITE |
| F02010206B0003 | TAOUGRIT F-4 | 337700 | 327900 | 439 | 0.19 | Mekhalfia | EXPLOITE |
| F02010217B0001 | SIDI MOUSSA AEP | 325850 | 331650 | 570 | 0.19 | Sidi Moussa | EXPLOITE |
| F02010217B0003 | OULED MAACHOU AEP | 329250 | 327800 | 501 | 0.06 | O/Maghachou | EXPLOITE |
| F02010217B0005 | RAS EL MAA DAHRA AEP | 330300 | 326450 | 270 | 0.09 | Bocca Chaaibia | EXPLOITE |
| F02010217B0006 | DAHRA AEP RECON EXPLOI | 331700 | 331730 | 610 | 0.25 | Dahra | EXPLOITE |
| F02010223B0001 | EL MARSA AEP F2 | 334500 | 340700 | 25 | 0.09 | El Marsa | EXPLOITE |
| F02010223B0004 | AIN HAMMADI AEP | 343400 | 349150 | 60 | 0.12 | Ain Hammadi | EXPLOITE |
| F02010232B0001 | AIN AZLA RECONNAISSANCE | 342550 | 325150 | 490 | 0.09 | Ain Azala | EXPLOITE |
| F02020202B0001 | KALLOUL F-1 | 367000 | 352150 | 190 | 0.06 | Kalloul | EXPLOITE |
| F02020202B0007 | SIDI AKACHA AEP | 376600 | 355750 | 68 | 0.19 | Sidi Akkacha | EXPLOITE |
| F02020203B0001 | BEN NARIA AEP | 380400 | 341450 | 416 | 0.09 | Benairia | EXPLOITE |
| F02020211B0002 | SIDI AKACHA ZMALA AEP | 377250 | 348350 | 180 | 0.06 | Zmala | EXPLOITE |
| F02020214B0001 | TALASSA F-1 | 360450 | 349100 | 237 | 0.13 | Talassa | EXPLOITE |

Tableau 4 : Liste des forages destinés à l’irrigation

| Code | Nom | X (m) | Y (m) | Z (m) | Volume mobilisé (Hm3/an) | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F01200229B0008 | BIR SAF SAF ABDENOUR D.A.S | 401000 | 324650 | 149 | 0.94 | EXPLOITE |
| F01210229B0018 F01210229B0018 | BIR SAF SAF F2 | 397250 | 324050 | 153 | 0.63 | EXPLOITE |
| F01220201B0006 | CHLEF EXPLOITATION | 379850 | 321700 |  |  |  |
| F01220201B0020 | CITE OLYMPIQUE | 375200 | 318800 | 97 | 0.31 | EXPLOITE |
| F01220201B0026 | CHORFA ZONE SOCULT | 375000 | 317700 | 120 |  | EXPLOITE |
| F01220201B0031 | MCO 3 | 377780 | 321180 | 102 | 0.31 | EXPLOITE |
| F01220201B0035 | EAC N°8 EX Dne SI BELKACEM | 373400 | 318900 | 96 | 0.63 | EXPLOITE |
| F01220201B0036 | CACSI IRRIGATION | 378050 | 323100 | 116 | 0.31 | EXPLOITE |
| F01220201B0039 | EAC N°4 Dne EX SENFITI ALI | 371700 | 319700 | 93 | 0.78 | EXPLOITE |
| F01220201B0042 | EAC exDneSENFITI N°4 | 372150 | 318900 | 94 | 0.78 | EXPLOITE |
| F01220201B0048 | D.A.S AICHOUBA | 373100 | 320350 |  |  | EXPLOITE |
| F01220201B0049 | D.A.S AICHOUBA 2 | 372050 | 319850 |  |  | EXPLOITE |
| F01220201B0050 | D.A.S AICHOUBA 3 | 375200 | 320550 |  |  | EXPLOITE |
| F01220208B0002 | DOMAINE SI TAYEB F-3 | 359300 | 315750 | 82 | 0.95 | EXPLOITE |
| F01220208B0007 | D.A.S SI TAYEB F4 | 360200 | 318050 | 82 |  | EXPLOITE |
| F01220210B0022 | D.A.S SI TAYEB | 362050 | 318700 | 85 |  | EXPLOITE |
| F01220210B0027 | D.A.S SI BENALI | 364850 | 319600 |  |  | EXPLOITE |
| F01220210B0028 | D.A.S BEN BADIS | 367900 | 326450 |  |  | EXPLOITE |
| F01220210B0029 | D.A.S HAOUCH GHABA | 376100 | 332000 |  |  | EXPLOITE |
| F01220210B0030 | D.A.S REDA HOUHOU | 365600 | 320400 |  |  | EXPLOITE |
| F01220221B0003 | EAC IRRIGATION N°13 | 362300 | 312500 | 84 | 0.47 | EXPLOITE |
| F01220221B0004 | EAC N°6 IRRIGATION | 366650 | 313550 | 93 | 0.28 | EXPLOITE |
| F01220224B0007 | OMC | 371300 | 317100 | 80 |  | EXPLOITE |
| F01220224B0011 | EAC N°5 EX DONAINE SI BELKACEM | 367400 | 319100 | 87 | 0.63 | EXPLOITE |
| F01220224B0012 | EAC N°6 (EX Dne si belkacem) | 371050 | 319300 | 89 |  | EXPLOITE |
| F01220224B0013 | UNIVERSITE DE CHLEF | 369800 | 320100 | 93 | 0.25 | EXPLOITE |
| F01220224B0016 | ARD EL BEIDA | 370600 | 318700 | 89 | 0.63 | EXPLOITE |
| F01220224B0022 | D.A.S SI BELKACEM | 368650 | 319950 |  |  | EXPLOITE |
| F01220228B0009 | DOMAINE SI YAHI F-2 | 380150 | 325750 | 156 | 0.09 | EXPLOITE |
| F01220228B0014 | SI YAHI DAS F1 | 379150 | 324900 | 147 | 0.63 | EXPLOITE |
| F01220232B0004 | AIN SERDOUNE EXPLOITATION | 342800 | 323850 | 445 | 0.09 | EXPLOITE |
| F01220233B0002 | DAS Si TOUMI OUMDROU | 383550 | 323600 | 110 | 0.31 | EXPLOITE |
| F01240212B0003 | DOMAINE BAROUDI F-4 | 357750 | 307350 | 83 | 0.25 | EXPLOITE |
| F01240212B0007 | DOMAINE BAROUDI F-5 | 358800 | 309620 | 80 |  | EXPLOITE |
| F01240212B0011 | DOMAINE BAROUDI EAC N° 5 | 356900 | 307050 | 81 | 0.47 | EXPLOITE |
| F02010206B0004 | TOUAGRIT F-2 | 340100 | 329400 | 490 | 0.05 | EXPLOITE |

Tableau 5 : Liste des forages destinés à l’industrie

| Code | Nom | X (m) | Y (m) | Z (m) | Volume mobilisé (Hm3/an) | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F01210229B0020 | ENATUB | 395600 | 321700 | 160 |  | EXPLOITE |
| F01220201B0047 | USINE SOGEDIA | 378250 | 320250 |  |  | EXPLOITE |
| F01220210B0013 | ENOF | 368600 | 327500 | 128 |  | EXPLOITE |
| F01220210B0026 | HEMIS SNMC | 372650 | 333250 |  |  | EXPLOITE |
| F01220221B0013 | ZONE INDUSTRIELLE AEP N°3 | 365690 | 314320 | 89 | 0.47 | EXPLOITE |
| F01220221B0014 | ZONE INDUSTRIELLE | 365700 | 314390 | 89 |  | EXPLOITE |
| F01220221B0016 | ZONE INDUSTRIELLE CHLEF AEI | 366900 | 314800 | 91 | 0.57 | EXPLOITE |
| F01220224B0008 | ZONE INDUSTRIELLE F-2 | 365800 | 315800 | 88 | 0.79 | EXPLOITE |
| F01220224B0021 | ENAVA AEI OUED SLY | 369750 | 315900 | 90 | 0.16 | EXPLOITE |
| F02020202B0014 | USINE CERAMIQUE 1 | 375700 | 354300 | 100 |  | EXPLOITE |
| F02020202B0015 | USINE CERAMIQUE 2 | 375700 | 354650 |  |  | EXPLOITE |

Carte Erreur ! Argument de commutateur inconnu. : Répartition des Forages

##### Liste des points témoins (piézomètres)

- codification

Tableau 6 : Liste des piézomètres de la sous région 02

| Code | N° inv. ANRH | X(m) | Y(m) | Z(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01200229B0001 | 140/82 | 399120 | 323020 | 148.11 |
| P01200229B0002 | 129/82 | 400450 | 323350 | 148.38 |
| P01200229B0003 | 130/82 | 400150 | 323350 | 147.03 |
| P01210204B0001 | 20/106 | 395000 | 315650 | 190.48 |
| P01210209B0001 | 18/106 | 393350 | 315900 | 195.21 |
| P01210209B0002 | 28/106 | 392550 | 313200 | 223.80 |
| P01210209B0003 | 15/106 | 390750 | 317800 | 212.82 |
| P01210229B0001 | 56/82 | 393975 | 320600 | 164.599 |
| P01210229B0002 | 59/82 | 396900 | 323250 | 147.49 |
| P01210229B0003 | 66/82 | 396425 | 324350 | 146.53 |
| P01210229B0004 | 136/82 | 397750 | 323150 | 149.10 |
| P01210229B0005 | 128/82 | 397320 | 320900 | 193.24 |
| P01220201B0001 | 52/82 | 376425 | 321150 | 101.47 |
| P01220201B0002 | 30/82 | 376500 | 322820 | 112.55 |
| P01220201B0003 | 87/82 | 379820 | 323050 | 117.85 |
| P01220201B0004 | 143/82 | 374200 | 321800 | 105.81 |
| P01220201B0005 | 125/82 | 375950 | 324370 | 167.70 |
| P01220201B0006 | 123/82 | 377000 | 323450 | 145.72 |
| P01220201B0007 | 142/82 | 376050 | 324250 | 141.95 |
| P01220201B0008 | 2/106 | 372400 | 316800 | 98.65 |
| P01220201B0009 | 3/106 | 372700 | 316050 | 115.15 |
| P01220201B0010 | 52/106 | 372750 | 316250 | 105.72 |
| P01220201B0011 | 4/106 | 372350 | 318150 | 92.57 |
| P01220201B0012 | 8/106 | 374500 | 318020 | 104.65 |
| P01220201B0013 | 33/106 | 380950 | 319450 | 148.81 |
| P01220201B0014 | 35/106 | 379500 | 319500 | 138.67 |
| P01220201B0015 | 39/106 | 375020 | 320170 | 92.97 |
| P01220201B0016 | 357/105 | 370850 | 315600 | 100.63 |
| P01220208B0001 | 547/105 | 355100 | 315750 | 136.97 |
| P01220208B0002 | 368/105 | 357750 | 316250 | 90.53 |
| P01220208B0003 | 156/105 | 356400 | 315650 | 112.21 |
| P01220208B0004 | 548/105 | 354200 | 315000 | 129.35 |
| P01220210B0002 | 577/105 | 361950 | 319550 | 87.94 |
| P01220215B0001 | 365/105 | 360500 | 319850 | 80.60 |
| P01220218B0001 | 61/82 | 392500 | 323600 | 236.40 |
| P01220218B0002 | 72/82 | 389520 | 324900 | 138.92 |

| Code | N° inv. ANRH | X(m) | Y(m) | Z(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01220218B0003 | 126/82 | 387850 | 323120 | 193.16 |
| P01220221B0001 | 01/105 | 366420 | 313200 | 92.50 |
| P01220221B0002 | 02/105 | 367150 | 312450 | 97.90 |
| P01220221B0004 | 117/105 | 362370 | 313370 | 83.33 |
| P01220221B0005 | 366/105 | 369800 | 312950 | 69.33 |
| P01220221B0006 | 360/105 | 368650 | 314850 | 94.28 |
| P01220224B0002 | 141/82 | 372150 | 321150 | 96.11 |
| P01220224B0003 | 45/106 | 371550 | 319470 | 93.32 |
| P01220224B0004 | 385/105 | 370300 | 318620 | 91.92 |
| P01220224B0006 | 127/105 | 370750 | 320300 | 92.77 |
| P01220224B0007 | 136/105 | 366870 | 317120 | 86.75 |
| P01220228B0001 | 82/82 | 384450 | 327020 | 153.09 |
| P01220233B0001 | 4/82 | 381850 | 321950 | 112.49 |
| P01220233B0002 | 13/82 | 383250 | 324600 | 133.12 |
| P01220233B0003 | 75/82 | 381300 | 320850 | 132.49 |
| P01220233B0004 | 84/82 | 386520 | 325800 | 0.00 |
| P01220233B0005 | 127/82 | 387600 | 324800 | 0.00 |
| P01230221B0001 | 233/105 | 358900 | 311570 | 79.15 |
| P01230221B0002 | 19/105 | 363660 | 311650 | 90.52 |
| P01240208B0002 | 336/105 | 343450 | 305900 | 66.22 |
| P01240208B0003 | 339/105 | 345250 | 307220 | 66.98 |
| P01240208B0004 | 348/105 | 352600 | 312070 | 98.98 |
| P01240208B0005 | 307/105 | 349300 | 307350 | 70.21 |
| P01240208B0006 | 319/105 | 354910 | 310680 | 75.40 |
| P01240212B0001 | 51/105 | 354800 | 305450 | 0.00 |
| P01240212B0002 | 57/105 | 357800 | 310070 | 78.80 |
| P01240212B0003 | 62/105 | 351550 | 303500 | 104.23 |
| P01240212B0004 | 83/105 | 353500 | 305970 | 91.88 |
| P01240212B0005 | 84/105 | 353520 | 305970 | 91.88 |
| P01240212B0006 | 91/105 | 356000 | 308100 | 77.60 |
| P01240212B0007 | 102/105 | 357670 | 308200 | 77.32 |
| P01240212B0008 | 453/105 | 355150 | 306650 | 92.98 |
| P01240212B0009 | 317/105 | 351270 | 309430 | 72.26 |
| P01240212B0010 | 313/105 | 352470 | 308810 | 93.68 |

Carte Erreur ! Argument de commutateur inconnu. :  Piézomètres (puits témoins de la région)

### Ressources superficielles

#### Pluviométrie

- La région est équipée de 26 stations pluviométriques bien réparties dont trois (03) de longue durée, et sont gérées toutes par L'ANRH.

- Les précipitations sont très irrégulières dans le temps et dans l'espace ; on distingue deux zones extrêmes ; DAHRA (côtier) et l'OUARSERNIS (Cheliff) avec une moyenne annuelle d'environ 600mm. La  plaine incluse entre elles présente  une moyenne annuelle d'environ 300mm.

Tableau 7 : Précipitations Moyennes Annuelles

| Station Pluviométrique | Code | Période d'observations | Précipitations Moyennes Annuelles (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| FERME DNAT | PL012404 | 1966-1987 | 322 |
| B.O.FODDA | PL012108 | 1942-1999 | 480 |
| PONTEBA | PL012203 | 1966-1999 | 488 |
| BENAIRIA | PL012205 | 1972-1999 | 500 |
| ESSOULA | PL012218 | 1950-1999 | 450 |
| ASNAM DDA | PL012219 | 1968-1999 | 390 |
| ABOU EL HASAN | PL020201 | 1953-1999 | 500 |
| BENIHAOUA | PL020202 | 1910-1999 | 550 |
| TENES | PL020205 | 1936-1999 | 580 |
| SIDI AKKACHA | PL020211 | 1972-1999 | 500 |
| KARIMIA | PL012110 | 1972-1999 | 480 |
| O-FARES | PL012201 | 1976-1989 | 450 |
| TADJENA | PL012206 | 1931-1978 | 426 |
| CHETTIA | PL012209 | 1967-1999 | 390 |
| O-B-AEK | PL012308 | 1972-1999 | 398 |
| O-SLY | PL012309 | 1972-1999 | 359 |
| SAADIA | PL012316 | 1966-1999 | 500 |
| MERDJA | PL012403 | 1986-1999 | 350 |
| TACHETA | PL020231 | 1989-1999 | - |
| DOMAINE TAYEB | PL012218 | 1974-1999 | - |
| BOUKADIR | PL012410 | 1981-1999 | - |
| SOUK EL HAD | PL012304 | 1972-1999 | - |
| BIR SAFSAF | PL012117 | 1990-1999 | - |
| OUM DROU | PL012225 | 1992-1999 | - |
| medjadja | PL012215 | 1986-1999 | - |
| chlef anrh | PL012219 | 1972-1999 | - |

#### Hydrométrie

Les sept (07) stations hydrométriques existantes dans la région disposent plus de 20 ans d’observations  et comportent plusieurs lacunes. Le tableau ci-dessous présente l'apport moyen enregistré dans chacune des sept stations.

Tableau 8 : Les apports moyens de la sous région 02

| Nom de la station | Code | Oued | Apports moyens (1910 – 1993) HM3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sidi akkacha | 020207 | Allalah | 34.70 |
| Ouled ben aek | 012311 | Oued sly | 142.20 |
| Ponteba dufluent | 012203 | Chellif | 785.80 |
| Oued fodda | 012117 | Oued fodda | 175.00 |
| Oued fodda barrage | 012102 | Oued fodda | 98.10 |
| Sobha | 012201 | Oued ras | 44.10 |
| Ouled fares | 012201 | Oued ouhrane | 25.90 |

#### Evapotranspiration potentielle

La sous région 02 compte trois (03) stations de mesure ; Chlef centre, Oued Fodda et Fodda barrage. La moyenne annuelle de l'évapotranspiration potentielle (ETP) est de l'ordre de 1550 mm.

Carte Erreur ! Argument de commutateur inconnu. : Stations Hydrométriques et Pluviométriques

# Alimentation en eau potable et assainissement

## Alimentation en eau potable

La sous région 02 englobe la totalité de la wilaya de Chlef qui comprend trente cinq (35) communes, soit une population de 614 214 hab (1998) dotée d’un réseau de distribution totalisant un linéaire de 796 255 m, et disposant d’un potentiel de stockage d’environ  98 160 m3.

Tableau 9 : Réservoirs et réseau de distribution et de la sous région 02

|  | Réservoirs | Réseau de Distribution |
| --- | --- | --- |
| Code Commune | Commune | Nombre | Volume (m3) | Linéaire (ml) | Etat |
| 0201 | CHLEF | 23 | 24300 | 221437 | Bon |
| 0202 | TENES | 11 | 5150 | 20898 | Bon |
| 0203 | BENAIRIA | 03 | 700 | 3220 | Bon |
| 0204 | EL KARIMIA | 15 | 2240 | 18296 | Bon |
| 0205 | TADJENA | 03 | 450 | 5093 | Bon |
| 0206 | TAOUGRITE | 08 | 3000 | 8904 | Bon |
| 0207 | BENI HAOUA | 05 | 1100 | 6600 | Bon |
| 0208 | SOBHA | 18 | 4200 | 57047 | Bon |
| 0209 | HARCHOUN | 13 | 2330 | 35146 | Bon |
| 0210 | OULED FARES | 12 | 3650 | 12950 | Bon |
| 0211 | SIDI AKKACHA | 06 | 1550 | 11900 | Bon |
| 0212 | BOUKADER | 15 | 6300 | 23302 | Bon |
| 0213 | BENI RACHED | 06 | 1900 | 12126 | Bon |
| 0214 | TALASSA | 02 | 400 | 2700 | Bon |
| 0215 | HERENFA | 05 | 850 | 14143 | Bon |
| 0216 | OUED GOUSSINE | 01 | 500 | 1850 | Bon |
| 0217 | DAHRA | 09 | 2500 | 4270 | Bon |
| 0218 | OULED ABBES | 08 | 1875 | 16772 | Bon |
| 0219 | SENDJAS | 13 | 2100 | 38345 | Bon |
| 0220 | ZEBOUDJA | 03 | 680 | 4347 | Bon |
| 0221 | OUED SLY | 19 | 3750 | 51573 | Bon |
| 0222 | A/E/ HASSEN | 04 | 550 | 7700 | Moyen |
| 0223 | EL MARSA | 06 | 1100 | 3300 | Bon |
| 0224 | CHETTIA | 07 | 7750 | 58076 | Bon |
| 0225 | S/ABDERHMANE | 05 | 800 | 5031 | Bon |
| 0226 | MOUSSADEK | 01 | 200 | 3600 | Bon |
| 0227 | EL HADJADJ | 03 | 300 | 6950 | Bon |
| 0228 | L.MEDJADJA | 08 | 2350 | 11000 | Bon |
| 0229 | OUED FODDA | 16 | 4400 | 38253 | Bon |
| 0230 | O.B.AEK | 06 | 2300 | 24990 | Bon |
| 0231 | BOUZGHAIA | 11 | 1300 | 17982 | Bon |
| 0232 | AIN MERANE | 10 | 3600 | 13406 | Bon |
| 0233 | OUM E.DROU | 13 | 3480 | 22448 | Bon |
| 0234 | BENI BOUATEB | 07 | 455 | 11100 | Bon |
| 0235 | BREIRA | 01 | 50 | 1500 | Bon |
| Total | 296 | 98 160 | 796 255 |  |

Carte Erreur ! Argument de commutateur inconnu. : Les réservoirs de stockage

Pour la totalité de ces communes, le volume produit annuellement est de 26.26 Hm3, ce qui correspond à une dotation réelle moyenne de 71 l/j/hab.

Tableau 10 : Population raccordée au réseau d’AEP et dotation

| Code commune | commune | Population raccordée | Dotation l/j/hab | Volume Produit (Hm3/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hab | % |  |  |
| 0201 | CHLEF | 143659 | 99 | 93 | 5.00 |
| 0202 | TENES | 30161 | 90 | 59 | 0.74 |
| 0203 | BENAIRIA | 4981 | 40 | 48 | 0.23 |
| 0204 | EL KARIMIA | 11429 | 60 | 20 | 0.18 |
| 0205 | TADJENA | 14808 | 70 | 94 | 0.73 |
| 0206 | TAOUGRITE | 8029 | 35 | 51 | 0.46 |
| 0207 | BENI HAOUA | 10647 | 60 | 108 | 0.70 |
| 0208 | SOBHA | 22215 | 80 | 180 | 2.12 |
| 0209 | HARCHOUNE | 4034 | 40 | 22 | 0.12 |
| 0210 | OULED FARES | 10920 | 70 | 36 | 0.40 |
| 0211 | SIDI AKKACHA | 18697 | 80 | 70 | 0.60 |
| 0212 | BOUKADER | 36338 | 90 | 200 | 3.12 |
| 0213 | BENI RACHED | 2532 | 40 | 40 | 0.17 |
| 0214 | TALASSA | 7531 | 74 | 53 | 0.20 |
| 0215 | HERENFA | 3455 | 25 | 134 | 0.81 |
| 0216 | OUED GOUSSINE | 2195 | 45 | 94 | 0.19 |
| 0217 | DAHRA | 2125 | 20 | 100 | 0.86 |
| 0218 | OULED ABBES | 5131 | 99 | 130 | 0.35 |
| 0219 | SENDJAS | 8939 | 55 | 41 | 0.40 |
| 0220 | ZEBOUDJA | 8911 | 52 | 58 | 0.49 |
| 0221 | OUED SLY | 31142 | 90 | 150 | 2.12 |
| 0222 | ABOU EL HASSEN | 16313 | 80 | 26 | 0.20 |
| 0223 | EL MARSA | 6825 | 70 | 25 | 0.09 |
| 0224 | CHETTIA | 67671 | 97 | 53 | 1.60 |
| 0225 | S/ABDERHMANE | 2333 | 70 | 15 | - |
| 0226 | MOUSSADEK | 1818 | 33 | 79 | 0.16 |
| 0227 | EL HADJADJ | 741 | 15 | 47 | 0.16 |
| 0228 | L.MEDJADJA | 6627 | 65 | 40 | 0.21 |
| 0229 | OUED FODDA | 34363 | 98 | 105 | 1.39 |
| 0230 | O.B.AEK | 7140 | 50 | 75 | 0.48 |
| 0231 | BOUZGHAIA | 7654 | 54 | 40 | 0.30 |
| 0232 | AIN MERANE | 18503 | 60 | 38 | 0.51 |
| 0233 | OUM DROU | 20010 | 95 | 117 | 0.90 |
| 0234 | BENI BOUATEB | 332 | 50 | 42 | 0.04 |
| 0235 | BREIRA | 1166 | 15 | 06 | 0.23 |
| Total | 579375 | 61.88 | 71.11 | 26.26 |

## Assainissement

La sous région 02 dispose d’un réseau d’assainissement  de type unitaire, avec un taux de raccordement de  62%. Soit, une longueur linéaire totale d’assainissement est de 285949 km. La mer, le Cheliff et ses affluents constituent les exutoires des eaux usées avec un rejet de 77394 m3/j.

Tableau 11 : Taux de Population raccordée au réseau d’assainissement et volume rejeté

| Code Commune | Commune | Population Raccordée (1998) | Taux % | Réseau (ml) | Volume rejeté m3/j |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0201 | CHLEF | 139261 | 97 | 225475 | 21918 |
| 0202 | TENES | 3335 | 92 | 38588 | 2192 |
| 0203 | BENAIRIA | 4981 | 38 | 9753 | 569 |
| 0204 | EL KARIMIA | 11648 | 75 | 23342 | 460 |
| 0205 | TADJENA | 4000 | 89 | 7600 | 1907 |
| 0206 | TAOUGRITE | 6267 | 37 | 16781 | 1249 |
| 0207 | BENI HAOUA | 9760 | 55 | 19900 | 1534 |
| 0208 | SOBHA | 12681 | 40 | 25942 | 3870 |
| 0209 | HARCHOUN | 5755 | 45 | 12479 | 394 |
| 0210 | O. FARES | 17642 | 60 | 52828 | 986 |
| 0210 | S.AKKACHA | 17912 | 75 | 14800 | 1622 |
| 0212 | BOUKADIR | 25208 | 45 | 26262 | 8548 |
| 0213 | B. RACHED | 10953 | 25 | 4910 | 752 |
| 0214 | TALASSA | 7836 | 77 | 12540 | 575 |
| 0215 | HARENFA | 2030 | 15 | 8840 | 1973 |
| 0216 | O.GOUSSINE | 1805 | 33 | 5561 | 66 |
| 0217 | DAHRA | 2125 | 10 | 9374 | 2126 |
| 0218 | O. ABBES | 5644 | 98 | 22380 | 986 |
| 0219 | SENDJAS | 18403 | 70 | 18424 | 1096 |
| 0220 | ZEBOUDJA | 8805 | 35 | 12840 | 1183 |
| 0221 | OUED SLY | 34517 | 80 | 37077 | 6838 |
| 0222 | A.E.HASSAN | 13885 | 85 | 22410 | 575 |
| 0223 | EL MARSA | 6658 | 66 | 12525 | 219 |
| 0224 | CHETTIA | 75923 | 92 | 82990 | 3901 |
| 0225 | SIDI ABDERAHMANE | 3098 | 52 | 7758 | 42 |
| 0226 | MOUSSADEK | 4518 | 82 | 4750 | 394 |
| 0227 | EL HADJADJ | 900 | 10 | 1691 | 416 |
| 0228 | L.MEDJADJA | 6479 | 44 | 15190 | 526 |
| 0229 | OUED FODDA | 32354 | 98 | 57798 | 3463 |
| 0230 | O.B.AEK | 10719 | 45 | 21010 | 1337 |
| 0231 | BOUZGHAIA | 11000 | 40 | 11900 | 811 |
| 0232 | AIN MERANE | 10808 | 44 | 19600 | 1403 |
| 0233 | OUM E.DROU | 20010 | 95 | 14216 | 3287 |
| - | BRIERA | 2713 | 19 | 1390 | 66 |
|  | BENI BOUATEB | 0 | 20 | 5250 | 110 |
| Total | 547635 | 55.08 | 884174 | 77394 |

# Infrastructures hydrauliques

Dans la sous région 02 il y a en totalité quatre (04) barrages dont deux (02) en exploitation et deux (02) en projet, ainsi que huit (08) retenues collinaires.

- Barrages et retenues collinaires

- codification

Tableau 12 : Liste des Barrages

| Code | Barrage | Commune d’implantation | Oued | Type | Mise en Service | Capacité HM3 | Volume Régularisé | Taux d’envasement (%) | Volume Alloué (HM3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B01210235B0001 | Oued fodda | Bani Bouateb | Oued fodda | Poids | 1932 | 132 | 54 | 35 | 40 |
| B01230230B0001 | Sidi Yakoub | Ouled Ben AEK | Oued sly | Terre | 1985 | 256 | 98 | 00 | 20 |
| B02020234B0001 | Kef edir | Breira | Damous | Tout – venant | - | 180.6 | 60 | - | - |
| B01230230B0002 | Lag | Ouled Ben AEK | Lag | En roche | - | 57 | 25.6 | - | - |

Tableau 13 : Liste des Retenues collinaires

| Code | Nom de l’ouvrage | Commune d’implantation | Mise en service | Capacité (HM3) | destination |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B02020202B0001 | tenes | Bouyaacoub | 1999 | 0.150 | Usage forestier |
| B02020211B0001 | sidi akkacha | Sidi akkacha | 1986 | 0.123 | Irrigation |
| B02020205B0001 | tadjna | Tadjna | 1985 | 0.198 | Irrigation |
| B02020214B0001 | tallassa | Tallassa | 1985 | 0.098 | Irrigation |
| B02010223B0001 | el marsa | Marsa | 1985 | 0.083 | Irrigation |
| B02010223B0002 | boulerouah | Marsa | 1992 | 0.160 | Usage forestier |
| B01220220B0001 | zeboudja | Zeboudja | 1985 | 0.453 | Usage forestier |
| B01220203B0001 | benairia | Benairia | 1985 | 0.168 | Usage forestier |

- Adductions

Plusieurs  projets d’Adduction (AEP, IRRIGATION ) sont programmés, afin de satisfaire les besoins en eau de la région.

Tableau 14 : Les Adductions destinées à l’alimentation en eau potable

| TRONCONS | Longueur (Km) | Observation |
| --- | --- | --- |
| Barrage sidi yakoub – reservoir chlef | 33.50 | Adduction lancée |
| pickage sendjas – sendjas | 04.00 | Adduction lancée |
| pickage Chettia – reservoir Ouled.Fares | 04.20 | Adduction projetée |
| pickage chettia – reservoir Bouzghaia | 12.60 | Adduction projetée |
| reservoir Chlef – pickage Chettia | 28.77 | Adduction projetée |
| pickage Bouzghaia – reservoir Tenes | 23.30 | Adduction projetée |

Carte Erreur ! Argument de commutateur inconnu. : Carte des Adductions

# Irrigation

Les périmètres irrigués de la vallée de l’oued Cheliff dont la mise en valeur datent de plusieurs décennies présentent le plus de potentialité du point de vue production agricole.

## Périmètre du Moyen Cheliff et PMH

La sous région 02 comprend le grand périmètre d’exploitation appelé périmètre du moyen Cheliff qui occupe la vallée de l’Oued Cheliff sur une longueur d’environ 60 Km et 10 Km de largeur de part et d’autre de la ville de chlef. Il couvre actuellement une superficie irriguée de 13188 ha consommant un volume d'eau annuel de 57.26 HM3 selon la compagne faite par la DSA. Pour ce qui est de la situation réelle de la petite et moyenne hydraulique (PMH), la consommation actuelle  est mal connue car l’irrigation se fait à partir des ressources locales qui ne sont en général pas contrôlées.

Tableau 15 : Les superficies irriguées du Moyen Cheliff

| Désignation | O.P.I compagne 1998 | D.S.A compagne 1999 |
| --- | --- | --- |
|  | Moyen Cheliff | PMH | TOTAL | Moyen Cheliff | PMH | TOTAL |
| Surface irrigable (Ha) | 18 000 | / | 18000 | / | / |  |
| Surface irriguée (Ha) | 4000 | 600 | 4600 | 9855 | 3333 | 13188 |
| Type de Culture | Arboriculture Et maraîchage | Arboriculture et maraîchage | / | Arboriculture, Maraîchage et industriel | Arboriculture et maraîchage |  |
| Ressources en eaux | Barrage O.Fodda Barrage sidi yacoub | barrage O.Fodda barrage sidi yacoub |  | 369 forages, 176puits, 118 prises au fil de l’eau 02 barrages | 208 forages 758 puits 49 sources 209 prises au fil de l'eau |  |
| Volume Alloué (hm3/an) | 36 15 | / | 53 | / | / | / |
| Volume Distribuer (hm3/an) | 25 | / | 25 | 28.20 04.72 04.77 | 9.80 4.60 0.15 0.10 4.92 | 57.26 |
| Mode d’irrigation | Gravitaire | Gravitaire |  | Gravitaire et Aspersion | Gravitaire |  |

Par ailleurs, un nouveau périmètre irrigué de 350 ha (Ouled Ben A.E.K) est en cours de réalisation et qui serait alimenté par le barrage de Sidi Yacoub, ainsi qu’une extension projetée du périmètre irriguée du moyen Cheliff.

## Evolution de la demande en eau

L’évolution de la demande en eau de ce périmètre est évaluée jusqu'à l’horizon 2020 et est liée à la demande des périmètres équipées, des extensions et réhabilitation de ceux-ci.

Tableau 16 : demande en eau

| Désignation | Demande en Eau (HM3/an) |
| --- | --- |
|  | 2000 | 2010 | 2020 |
| Grand périmètre irrigué (Moyen Cheliff) | 58 | 108 | 108 |
| Petite et Moyenne Hydraulique (Sous région 2) | 6 | 6 | 6 |
| Demande total | 64 | 114 | 114 |

Fig. 2 : Demande en eau

Carte Erreur ! Argument de commutateur inconnu. : Périmètres irrigués et projetés

# Industrie

Le développement industriel de cette région est de loin le plus faible des quatre régions hydrauliques. Plusieurs industries notamment, celles  concentrées à Oued Sly (Zone Industrielle O.Sly) et de l’agglomération chef lieu de la wilaya de Chlef sont alimentées par leurs propres forages et puits, ainsi que par les réseaux urbains (AEP). Le volume global alloué à ces industries est de 1039.83 M3/j, les renseignements recueillis sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 17 : L'industrie dans la sous région 02

| Commune | Caractéristiques | Volume utilisé (103m3/j) | Volume rejeté (m3/j) | Degré toxicité | Rejet traité | Milieu récepteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nom | Type d’Activité |  |  |  |  |  |
| O.FODDA | ENOF | Production d’agrégat | / | / | Faux | Faux | Oued Fodda |
| O.FODDA | HYDRO-CANAL | Production tuyaux d’adduction, d’assainis | 0.080 | 40 | Faux | Faux | Oued Fodda |
| CHLEF | ENAJUC | Production de jus | 0.054 | 7.5 | Faux | Faux | Oued Cheliff |
| CHLEF | ECOTEX | Confection de tissu | / | 0.25 | Faux | Faux | Oued Cheliff |
| CHLEF | ORPO | Transformation des huiles d’olives | / | 1 | Faux | Faux | Oued Cheliff |
| CHLEF | EPIRWEL | Vente des fournitures de bureaux | / | 2 | Faux | Faux | Oued Cheliff |
| CHLEF | SONACO | Production de matériau de construction | / | / | Faux | Faux | Oued Cheliff |
| SENDJAS | SOMEGEL | Menuiserie générale | / | 1.6 | Faux | Faux |  |
| O.SLY | ECDE | Production ciment | 0.604 | 110 | Faux | Faux |  |
| O.SLY | ENPC (UPS) | Fabrication citerne, banque, film agricole | 0.0146 | 7.2 | Vrai | Faux | Rés.d’assa de la ZI |
| O.SLY | ENPC (UPE) | Production polyester, film agricole | 0.015 | 1.5 | Vrai | Vrai | Rés.d’assa de la ZI |
| O.SLY | ENPC (UTB) | Fabrication tube, PHD et PEBD | 0.633 | 2.5 | Vrai | Faux |  |
| O.SLY | ENPC (ULD) | Production Plexiglas | 0.0295 | 16 | Vrai | Vrai | Rés.d’assa de la ZI |
| O.SLY | ENPC (UMP) | Production mousse phénolique | 0.0072 | / | Faux | Faux | Rés.d’assa de la ZI |
| O.SLY | ENPC (ITC) | Unité d’intervention et maintenance | 0.0762 | 30 | Faux | Faux |  |
| O.SLY | ECE (EX DNC) | Matériaux de construction | 0.0467 | / | Faux | Faux |  |
| O.SLY | SONELGAZ | Maintenance et Réparation, Equipement Elèct. | 0.0032 | / | Faux | Faux |  |
| O.SLY | SNVI | Vente pièce de rechange | 0.0038 | / | Faux | Faux |  |
| O.SLY | NOVER (EX ENAVA) | Production Flo- rouge et brique NIVADA | 0.0576 | 1200 | Faux | Faux | Oued Cheliff |
| O.SLY | HANGARS NAFTAL | Phénolique et lubrifiant | 0.0021 | / | Faux | Faux |  |
| O.SLY | VND NAFTAL | Vente Gaz Butane | 0.0242 | / | Faux | Faux |  |
| O.SLY | B/ Rahmoune | Production brique rouge | 0.0069 | / | Faux | Faux |  |
| O.SLY | B/ EURL El Ouancharisse | Production brique rouge | 0.00043 | / | Faux | Faux |  |
| EL HADJADJ | SABLIERE | Traitement de sable | / | 4000 | Faux | Faux |  |
| Total 1.03983 5419.55 |

# TOURISME

Le secteur du tourisme dans la région de Chlef est à l’image de celui du pays où la négligence totale caractérise tout le littoral. Chlef compte plus de 113 Km de côte avec 20 plages  dont 09 seulement sont surveillées.

L’augmentation du nombre du touristes, d’après la direction du tourisme, est remarquable durant ces 03 dernières années comme le montre le tableau ci-dessous :

Tableau 18 : Nombre de touristes par année

| Année | Nombre de touristes |
| --- | --- |
| 1995 1996 1997 | 278000 399000 489600 |

Pour permettre à ce secteur stratégique de participer au développement du pays, la direction de tourisme et des activités artisanales avec les autorités locales, ont exigé l’application des règlements concernant l’équipement, l’hygiène, la propreté des endroits touristiques afin d’encourager l’investissement dans ce domaine et d’exploiter, par conséquent toutes les potentialités existantes dans cette région.

Pour ce but, ces organismes sont appelés à mettre en œuvre un  projet d’action pour l’aménagement de cette région en complexes touristiques modernes le long du littoral et pour la sensibilisation des usagers à utiliser la ressource en eau d’une façon rationnelle.

- Sources thermales et plages

Le bilan thermal de la wilaya, réalisé par l‘ENET, a permis de recenser plusieurs sources thermales actuellement inexploitées. Les tableaux ci-dessous donnent une liste des stations thermales et des plages de la sous région 02.

Tableau 19 : liste des sources thérmales

| Source thermale | Localisation | Débit (l/s) | Indications thérapeutiques |
| --- | --- | --- | --- |
| Harhour | Béni-rached | 7 | Affections veineuses, artères, peau et appareil urinaire |
| Hadj kouider | Oued fodda | 20 | Affections veineuses, artères, peau et appareil urinaire |
| Djrab | Chlef | 5 | Affections veineuses, artères, peau et appareil urinaire |
| Ain bouchakor | Ouled fares | 40 | Affections veineuses, artères, peau et appareil urinaire |

Tableau 20 : liste des plages

| Dénomination | Localisation | Fréquentation/jour | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| ténès plage | tenes | 2000 | Autorisée 1997 |
| oued guesseb | tenes | - | Interdite 1997 |
| mainis | tenes | - | Interdite 1997 |
| plage de la marine | tenes | - | Interdite 1997 |
| béni haoua plage | beni haoua | 1400 | Autorisée 1997 |
| oued tighza | beni haoua | - | Interdite 1997 |
| oued el melh | sidi abderhmane | - | Interdite 1997 |
| dattier | sidi abderhmane | - | Autorisée 1997 |
| dechria | dahra | - | Autorisée 1997 |
| ain hammadi | el marsa | - | Autorisée 1997 |
| guettar I | el marsa | - | Interdite 1997 |
| guettar II | el marsa | - | Interdite 1997 |
| marsa plage | el marsa | 1000 | Autorisée 1997 |
| guelta | el marsa | 300 | Autorisée 1997 |
| messaadia | el marsa | - | Interdite 1997 |
| oued goussine | oued goussine | - | Interdite 1997 |
| boucheral | oued goussine | - | Autorisée 1997 |
| doumia | oued goussine | - | Autorisée 1997 |
| sidi bougoufa | el marsa | - | Interdite 1997 |

# Pollution

La pollution, sous ses diverses formes, constitue le facteur déterminant dans la préservation de la ressource en eau. L ’application des techniques de traitement et d’épuration se trouve confrontée au facteur coût souvent trop onéreux. Il n’y a pas meilleur moyen que la prévention.

Carte Erreur ! Argument de commutateur inconnu. : Principales sources de pollution

Tableau 21 : Classe de Qualité des eaux superficielles

| Paramètres | Unités |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxygène Dissous | mg/l O2 | >7 | 5 à 7 | 3 à 5 | <3 | 0 |
| Saturation en Oxygène | % | >90 | 70 à 90 | 50 à 70 | <50 | 0 |
| DCO | mg/l | <20 | 20 à 25 | 25 à 40 | 40 à 80 | >80 |
| DBO5 | mg/l | <3 | 3 à 5 | 5 à 10 | 10 à 25 | >25 |
| NH4 | mg/l | <0.1 | 0.1 à 0.5 | 0.5 à 2 | 2 à 8 | >8 |
| NO3 | mg/l | <5 | 5 à 25 | 25 à 50 | 50 à 80 | >80 |
| NO2 | mg/l | <0.1 | 0.1 à 0.3 | 0.3 à 1 | 1 à 2 | >2 |
| PO4 | mg/l | <0.2 | 0.2 à 0.5 | 0.5 à 1 | 1 à 2 | >2 |

La carte suivante est établie à partir des résultats d’analyses des paramètres physico-chimiques effectuées sur les eaux de barrages par l’Agence du Bassin Cheliff Zahrez, durant les trois compagnes juin, juillet et septembre 
de l’année1999.

La carte tient compte des paramètres suivants : la DBO5, la DCO, le NH4 et l’oxygène dissous.

Carte Erreur ! Argument de commutateur inconnu. : Qualité des eaux de barrages

# RISQUES LIES A L'EAU

Les risques  dus à l’eau sont :

- Les inondations ;

- La Salinité des terres agricoles ;

- La remontée du niveau des nappes phréatiques sur les terres cultivées ;

- L’érosion des sols ;

- Le glissement des terrains.

Recensement des constructions édifiées dans les zones exposées au danger des aléas naturels

Tableau 22 : Recensement des zone exposées au danger des aléas naturels

| Commune | Quartier | Nombre de constructions | Nature du danger |
| --- | --- | --- | --- |
| Chlef | Hay Mokhtari Hay El Amel Hay ben Souna Zemala | 055 013 045 | Inondation Inondation Inondation |
| Oum D’rou | Hay Boualilli Hay Azzoun | 096 480 | Glissement des terrains Inondation |
| Oued Fodda | Hay Zebabdja Cité des Oranges Dodj El Oued Hay Bir Saf Saf | 200 103 029 012 | Inondation Inondation Inondation Inondation |
| El Karimia | Bouka Zemail Hay Machtla Hay sidi Mdaouar Cité Gymnas Route du Pont | 035 020 150 005 | Inondation Inondation Inondation Inondation |
| Sidi Akkacha | Entré Nord | 005 | Inondation |
| Zeboudja | Zeboudja centre | 020 | Inondation |
| Bouzghaia | Bouzghaia centre | 010 | Inondation |
| Ain MeraNE | Village Aouled El Aid | 090 | Glissement des terrains |

Fiche de renseignement des zones inondables dans la sous-région 02

Tableau 23 : Les zones inondables de la sous région 02

| Zone | Station | Oued | BV Km2 | Surface Inondée Ha | Précipitation | Apport M3/j | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bir saf saf | Plaine Amont de Ponteba | Cheliff Fodda | 26668 1152 | 500 | 32.00 45.00 |  | 22-09-1994 28-08-1994 |
| Cheliff Ouest | RN – 4 Aval Ponteba | Hallal | 23 | 70 | 18.90 | 437000 | 16-10-1994 |
| Sendjas | Sendjas aval de ponteba | Beni Baa EL Merdja Tsighaout | 1.65 2.688 68.50 | 200 | 401.00 | 2967908 1375372 | 22-09-1994 28-09-1994 |
| O.B.AEK | O.B.AEK | Kleba Ben Allous Sly | 34.50 4.475 1225 | 40 | 39.00 | 49295025 | 22-09-1994 23-09-1994 29-09-1994 |

# Contextes institutionnels

OUTILS DE MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE NATIONAL DE L’EAU

## Définition du Bassin Hydrographique et Statut – type des établissements publics de gestion : le journal officiel N° 17 du 13 mars 1996.

Décret exécutif N° 96/100 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 96 portant définition du bassin hydrographique et fixant le statut - type des établissements publics de gestion.

- Le bassin hydrographique est défini comme La surface topographique drainée par un cours d’eau et ses affluents ;

- Les agences de bassins sont des établissements  à caractère industriel et commercial, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

## Création des Agences de Bassin : journal officiel N° 50 du 28 août 1996

Décret exécutif N°96/282 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création de l’agence du bassin hydrographique Cheliff – Zahrez.

## Création des comités de bassin – journal officiel N° 50 du 28 août 1996

Décret exécutif N° 96/287 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création du comité du Bassin Hydrographique Chelif – Zahrez.

## Création du  F.N.G.I.R.E – journal officiel N° 35 du 09 juin 1996.

Décret exécutif N° 96/206 du 18 Moharram 1417 correspondant au 05 juin 1996 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale N° 302-086 intitulé  «Fonds National de Gestion Intégrée des Ressources en Eaux ».

Alimenter en recette par :

- Le produit de la redevance pour «l’économie de l’eau » et de la redevance «qualité de l’eau » ;

- Les subventions éventuelles de l’état ou des collectivités territoriales ;

- Les dons et legs ;

Les dépenses sont :

- Les subventions aux organismes publics spécialisés dans la gestion des ressources en eau par bassin hydrographique pour la contribution financière des actions d’incitation à l’économie de l’eau domestique, industrielle et agricole ainsi que la préservation de sa qualité.

Préface	1

I.	Préambule	2

II.	Présentation de l'Agence	3

III.	Choix de découpage par sous région	4

III.1	Découpage Administratif	4

III.2	Découpage par sous région	4

IV.	Présentation de la sous région 02	6

IV.1	Situation et population	6

IV.2	Ressources en eau	10

IV.2.1	Ressources souterraines	10

IV.2.2	Ressources superficielles	18

V.	Alimentation en eau potable et assainissement	22

V.1	Alimentation en eau potable	22

V.2	Assainissement	25

VI.	Infrastructures hydrauliques	26

VII.	Irrigation	28

VII.1	Périmètre du Moyen Cheliff et PMH	28

VII.2	Evolution de la demande en eau	28

VIII. Industrie	30

IX.	TOURISME	31

X.	Pollution	32

XI.	RISQUES LIES A L'EAU	34

XII.	Contextes institutionnels	35

XII.1	Définition du Bassin Hydrographique et Statut – type des établissements publics de gestion : le journal officiel N° 17 du 13 mars 1996.	35

XII.2	Création des Agences de Bassin : journal officiel N° 50 du 28 août 1996	35

XII.3	Création des comités de bassin – journal officiel N° 50 du 28 août 1996	35

XII.4	Création du  F.N.G.I.R.E – journal officiel N° 35 du 09 juin 1996.	35

1 : Sous région retenue	4

2 : Répartition des agglomérations et estimation de la population	6

3 : Liste des forages destinés à l’alimentation en eau potable	13

4 : Liste des forages destinés à l’irrigation	14

5 : Liste des forages destinés à l’industrie	15

6 : Liste des piézomètres de la sous région 02	17

7 : Précipitations Moyennes Annuelles (Période 1922-1989)	19

8 : Les apports moyens de la sous région 02	19

9 : Réservoirs et réseau de distribution et de la sous région 02	22

10 : Population raccordée au réseau d’AEP et dotation	24

11 : Taux de Population raccordée au réseau d’assainissement et volume rejeté	25

12 : Liste des Barrages	26

13 : Liste des Retenues collinaires	26

14 : Les Adductions destinées à l’alimentation en eau potable	26

15 : Les superficies irriguées du Moyen Cheliff	28

16 : demande en eau	28

17 : L'industrie dans la sous région 02	30

18 : Nombre de touristes par année	31

19 : liste des sources thérmales	31

20 : liste des plages	31

21 : Classe de Qualité des eaux superficielles	33

22 : Recensement des zone exposées au danger des aléas naturels	34

23 : Les zones inondables de la sous région 02	34

a  :  Bassin Côtier Dahra ,Cheliff, Zahrez	3

b : Découpage Administratif	5

c : Evolution de la population « Horizon 2010 »	9

d : Implantation des Forages	16

e :  Piézomètres (puits témoins de la région)	18

f  des stations hydrométriques et pluviométriques	21

g : Les réservoirs de stockage	23

h : Carte des Adductions	27

i : Périmètres irrigués et projetés	29

j : Principales sources de pollution	32

k : Qualité des eaux de barrages	34

Fig. 1 : Forage cité lalla ouda ; exemple tiré du WADEX							       10

Fig. 2 : Forage cinq palmier ; exemple tiré du WADEX							       11

Fig. 3 : Forage ouled mohamed F2; exemple tiré du WADEX						       12

Fig. 4 : Demande en eau											       28

A

Adductions	26

AEP	13, 14, 15, 24, 26, 30

Affluents	3, 25

Agglomération	30

Algérie	3

ANRH	17, 19

Assainissement	22, 25

Atlas	3

B

Barrage	21, 26, 28

C

Carte	3, 5, 9, 16, 18, 20, 23, 27, 29, 32, 33

Cheliff	3, 4, 10, 19, 25, 28, 30, 34

Commune	22, 24

D

Découpage	4

Demande En Eau	28

DHW	22, 25

Dotation	24

Drainage	3

DSA	28

E

Eau Potable	22

Eaux Usées	25

Exploitation	26, 28

F

Figure	12, 28

Formations	11

H

Hydraulique	28

Hydrologie	3

Hydrométrie	21

I

Industrie	30

Investissement	31

Irrigation	28

M

Méditerranée	2, 3, 6

O

O.P.I	28

Oued	3, 13, 14, 21, 26, 28, 30, 31, 34

P

Périmètre	28

Pliocène	10

Population Raccordée	24, 25

Précipitations	3

R

Récepteur	30

Rejet	25

Réseau	22, 24, 25

Ressources	4, 28

Retenues Collinaires	26

S

Sahara	3

Sous Région	4, 6, 17, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 34

Stations	19, 20, 21, 31

Superficie	3, 6, 28

T

Tableau	4, 6, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34

V

Vallée	3, 10, 28

Volume D'eau	28

W

Wilaya	4, 6, 22, 30, 31

# Footnotes

Léon l'africain (de l’Afrique 1556)

Source PNE

codification propre à l’Agence Cheliff-Zahrez

source : ANRH

source ANRH

source : PNE

source : DHW Chlef

source : DHW Chlef

source : PNE

source : PNE

source : DHW Chlef

(Source : PNE Avril 98)

source : PNE

Source direction du tourisme et de l’artisanat

Source direction du tourisme et de l’artisanat

# Text boxes

Sous région

Code du sous bassin

Code commune

Légende

(a)  mois de septembre

(b) mois de juillet

(c ) mois de juin

Code Wilaya

Code du bassin

Forage

F  01  20  02  13  B  0001

Numéro d’ordre

Sous région

Code du sous bassin

Code commune

Code Wilaya

Code du bassin

Piézomètres

P  01  20  02  13  B  0001

Numéro d’ordre

Sous région

Code du sous bassin

Code commune

Code Wilaya

Code du bassin

Barrage

B  01  20  02  13  B  0001

Numéro d’ordre

Fig. 3:

Forage Ouled Mohamed F2 
Exemple tiré du Wadex

Fig.2 :

Forage cinq palmiers  Exemple tiré du Wadex

Fig 1 :

Forage cité Lalla ouda 
Exemple tiré du Wadex

###### Mauvaise

###### Passable

Superficie : 9 102 Km2

# Population : 311 460 habitants

Stations pluviométriques : 05 Postes

# Stations hydrométriques : 01 station

# Ressources superficielles :	33 Hm3/an

Ecoulement : 30 Hm3/an

Ressources souterraines : 	37.30 Hm3/an

Superficie : 43 750 Km2

# Population : 2 598 240 habitants

Stations pluviométriques : 127 Postes

# Stations hydrométriques : 29 stations

# Ressources superficielles :	1555Hm3/an

Ecoulement : 1525Hm3/an

Ressources souterraines :193.8 Hm3/an

Superficie : 3 375 Km2

# Population : 287 642 habitants

Stations pluviométriques : 16 Postes

# Stations hydrométriques : 01 station

# Ressources superficielles :	281 Hm3/an

Ecoulement : 270 Hm3/an

###### Médiocre

###### Bonne

###### Excellente

COTIER

ZAHREZ

C H E L I FF